OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

  - Wizja lokalna oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

  - Wytyczne projektowania dróg WPD–3.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999r. poz. 430).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie remontu istniejącej nawierzchni betonowej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na łączniku ulicy Wojska Polskiego - kilometr roboczy 0+000-0+095.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulepszonej w celu poprawienia komfortu jazdy i zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dojazdu do budynków usytuowanych przy tej ulicy.

3. Opis stanu istniejącego.

Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni betonowej w pasie drogowym o szerokości 10,00-15,00m.

Na całej długości istniejąca jezdnia jest zdeformowana, występują nierówności poprzeczne, zagłębienia i zastoiska wodne powodujące znaczne utrudnienia komunikacyjne zwłaszcza po opadach deszczu.

Pobocza nieutwardzone (ziemne), szerokości – 1,00 – 2,00m.

Szerokość jezdni – 5,50-6,00m.

4. Stan projektowany.

4.1 Informacje ogólne.

Projektowana droga jest drogą o małym znaczeniu komunikacyjnym.

Klasa drogi D – droga ogólnodostępna, dojazdowa – zapewniająca połączenia wewnętrzne, posiadająca jednopasmową jezdnię dwukierunkową.

Kategoria ruchu – KR1 – ruch lekki.

Rodzaj gruntu podłoża – G1 - grunt niewysadzinowy.

4.2 Rozwiązania sytuacyjne.

Przebieg trasy oraz przekrój podłużny pozostaje bez zmian.

W km 0+000-0+007,5 pozostawiono istniejącą nawierzchnię z betonu cementowego,

Natomiast na pozostałym odcinku przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej i wykonanie jej z betonu asfaltowego.

Szerokość projektowanej jezdni wynosi 6,00-5,50m.

Przekrój jezdni – uliczny.

Pozostawiono istniejące krawężniki i nawierzchnię na zatokach postojowych.

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji.

- 2 -

4.3 Rozwiązania wysokościowe.

Niweletę jezdni powiązano z konfiguracją podłużną i poprzeczną terenu. Została ona

nieznacznie podwyższona w stosunku do stanu istniejącego.

Projektowane rzędne niwelety przedstawiono na profilu podłużnym.

Pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne – 2%.

4.4. Rozwiązania konstrukcyjne.

4.4.1 Jezdnia.

Układ warstw konstrukcyjnych zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR1 wybrano konstrukcję, która pod względem założonych warunków technologicznych i materiałowych przedstawia się następująco:

- warstwa ścieralna gr. 4cm z masy mineralno-asfaltowej 0/12,8,

- warstwa wiążąca gr. 4cm z masy mineralno-asfaltowej 0/16,

- warstwa podbudowy gr.20cm z kruszywa kamiennego:

- warstwa dolna gr.15cm o uziarnieniu 31,5 – 63mm,

- warstwa górna gr.5cm o uziarnieniu 0 – 31,5mm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm.

4.4.2 Odwodnienie.

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji.

- Oznakowanie robót

Organizację ruchu w okresie prowadzenia robót w pasie drogowym wprowadza Wykonawca robót na podstawie sporządzonego własnym staraniem projektu organizacji ruchu zatwierdzonego w trybie określonym w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.Ust. nr 177 poz. 1729. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy utrzymać w czystości i czytelności przez całą dobę.

- Uwagi końcowe

- Pełny zakres poszczególnych pozycji ujętych w formularzu cenowym określono w przedmiarze robót.

- Ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarządów.

- Materiał z odzysku stanowi własność Inwestora.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych i przedłożenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robót. Obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie.

- Do realizacji używać materiałów posiadających świadectwa jakości.

- Roboty powinny być prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru.

- Roboty prowadzić przy zachowaniu przepisów B.H.P.

-  3  -

- Do wykonania robót można przystąpić po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia prowadzenia robót.

- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót ponosi Wykonawca.

- Niezbędne uściślenia projektowe dotyczące usytuowania elementów drogi w planie i profilu powierza się do opracowania Wykonawcy robót.