REMONT ŁĄCZNIKA ULICY WOJSKA POLSKIEGO

W MIEJSCOWOŚCI CZERNICA

KM 0+000–0+095

Opracowanie zawiera:

- Przedmiar robót.

- Formularz cenowy.

- Kosztorys inwestorski.

Czernica 2010r.

PRZEDMIAR ROBÓT

## Na remont łącznika ulicy Wojska Polskiego w m. Czernica

km 0+000,00-0+095,00

| Poz. kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0+000,00-0+095,00 | km | 0,095 |
| 2. |  | Rozbiórka nawierzchni betonowej grubości 10cm z wywozem gruzu na wysypisko. km 0+007,5 -0+095 – 87,50x6,00 = 525,00 | m2 | 525,00 |
| 3. |  | Regulacja pionowa: wpustów ulicznych wraz z oczyszczeniem osadników – szt. 2 | szt. | 2 |
| 4. |  | PODBUDOWA Wykonanie koryta na średnią głębokość 35cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,0m z każdej strony i wywozem nadmiaru gruntu na odległość 1km. km 0+007,5 -0+095 – 87,50x6,00 = 525,00 | m2 | 525,00 |
| 5. |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm. | m2 | 525,00 |
| 6. |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego. Grubość warstwy 20cm. warstwa pierwsza grubości 15cm z kruszywa o uziarnieniu 31,5-63mm warstwa druga grubości 5cm z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm | m2 | 525,00 |
| 7. |  | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 2,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego. | m2 | 525,00 |
| 8. |  | NAWIERZCHNIA Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16. Grubość warstwy 4cm. Standard II. km 0+007,5 -0+095 – 87,50x6,00 = 525,00 | m2 | 525,00 |
| 9. |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 4cm. Standard II. km 0+007,5 -0+095 – 87,50x6,00 = 525,00 | m2 | 525,00 |
| 10. |  | WYKONANIE POBOCZY Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezionego z nadaniem odpowiedniego spadku i z zagęszczeniem. Średnia grubość 10cm km 0+000,00 - 0+095,00 Razem 95,00 x (1,00 +1,00) | m2 | 190,00 |

# FORMULARZ CENOWY /ŚLEPY KOSZTORYS/

## Na remont łącznika ulicy Wojska Polskiego w m. Czernica

km 0+000,00-0+095,00

| Poz. Koszt. | Wyszczególnienie elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. | km | 0,095 |  |  |
| 2. | Rozbiórka nawierzchni betonowej grubości 10cm z wywozem gruzu na wysypisko. | m2 | 525,00 |  |  |
| 3. | Regulacja pionowa: wpustów ulicznych wraz z oczyszczeniem osadników – szt. 2 | szt. | 2 |  |  |
| 4. | PODBUDOWA Wykonanie koryta na średnią głębokość 35cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,0m z każdej strony i wywozem nadmiaru gruntu na odległość 1km. | m2 | 525,00 |  |  |
| 5. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm. | m2 | 525,00 |  |  |
| 6. | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego. Grubość warstwy 20cm. warstwa pierwsza grubości 15cm z kruszywa o uziarnieniu 31,5-63mm warstwa druga grubości 5cm z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm | m2 | 525,00 |  |  |
| 7. | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 2,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego. | m2 | 525,00 |  |  |
| 8. | NAWIERZCHNIA Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16. Grubość warstwy 4cm. Standard II. | m2 | 525,00 |  |  |
| 9. | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 4cm. Standard II. | m2 | 525,00 |  |  |
| 10. | WYKONANIE POBOCZY Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezionego z nadaniem odpowiedniego spadku i z zagęszczeniem. Średnia grubość 10cm. | m2 | 190,00 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  | Ogółem brutto |  |  |  |  |

## PODPIS i PIECZĘĆ

## ..............................................................................