OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

  - Wizja lokalna oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

  - Wytyczne projektowania dróg WPD–3.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999r. poz. 430).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest remont drogi gminnej – ul. Głównej – położonej na działce dr nr 167,  w miejscowości Krzyków.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni ulepszonej z masy mineralno - bitumicznej w celu zapewnienia swobodnego dojazdu do posesji.

3. Opis stanu istniejącego.

Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej.

Na całej długości jezdnia jest zdeformowana, występują zagłębienia i zastoiska wodne powodujące znaczne utrudnienia komunikacyjne korzystających z tej drogi – zwłaszcza po opadach deszczu.

Droga na całym projektowanym odcinku posiada przekrój drogowy o dwustronnym spadku poprzecznym.

Pobocza nieutwardzone (ziemne), szerokości – 1,0m.

Szerokość jezdni – 3,70m.

Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejących rowów.

W pasie drogowym umiejscowiony jest wodociąg, napowietrzna linia energetyczna, przyłącza energetyczne i kanalizacja sanitarna.

4. Stan projektowany.

4.1 Informacje ogólne.

Projektowana droga jest drogą o małym znaczeniu komunikacyjnym.

Klasa drogi D – droga ogólnodostępna, dojazdowa – zapewniająca dojazd do posesji.

Kategoria ruchu – KR1 – ruch lekki.

Rodzaj gruntu podłoża – G1 - grunt niewysadzinowy.

Jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa bez mijanek.

4.2 Rozwiązania sytuacyjne.

Przebieg trasy nie ulega zmianie.

Szerokość projektowanej jezdni wynosi 4,50m.

Przekrój jezdni – drogowy.

Pobocze drogi szerokości 1,00m:

Na szerokości 0,50m umocnione kruszywem kamiennym o uziarnieniu 0-31,5mm – warstwa grubości 15cm – pozostałe 0,50m pobocze ziemne umocnione materiałem dowiezionym.

- 2 -

4.3 Rozwiązania wysokościowe.

Niweletę jezdni powiązano z konfiguracją podłużną i poprzeczną terenu. Została ona

nieznacznie podwyższona w stosunku do terenu.

Projektowane rzędne niwelety przedstawiono na profilu podłużnym.

Pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne – 2%.

4.4. Rozwiązania konstrukcyjne.

4.4.1 Jezdnia.

Układ warstw konstrukcyjnych zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR1

- na poszerzeniu w km 0+000-0+346,

- i na całej szerokości jezdni w km 0+346-0+380,

wybrano konstrukcję, która pod względem założonych warunków technologicznych i materiałowych przedstawia się następująco:

- warstwa ścieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego 0/12,8,

- warstwy wyrównawczo-profilującej w ilości 75kg/m2 z betonu asfaltowego 0/12,8,

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 2kg/m2 wykonanej podbudowy,

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr.25cm

wykonana w dwóch warstwach:

warstwa górna gr. 5cm z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm.

warstwa dolna gr.20cm z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-63,0mm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm.

- w miejscu istniejącej nawierzchni bitumicznej na szerokości 3,70m przewidziano wykonanie:

- warstwy ścieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego 0/12,8,

- warstwy wyrównawczo-profilującej w ilości 75kg/m2 z betonu asfaltowego 0/12,8,

4.4.2 Zjazdy na drogi gruntowe i do posesji.

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano wykonanie nawierzchni ulepszonej na 2 zjazdach na drogi gminne oraz na 18 zjazdach do posesji o następującym układzie warstw konstrukcyjnych:

- zjazdy na drogi gminne – ul. Modrzewiowa i ul.Jarzębowa:

- warstwa ścieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego 0/12,8,

- warstwy wyrównawczo-profilującej w ilości 75kg/m2 z betonu asfaltowego 0/12,8,

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 2kg/m2 wykonanej podbudowy,

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr.25cm

wykonana w dwóch warstwach:

warstwa górna gr. 5cm z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm.

warstwa dolna gr.20cm z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-63,0mm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm.

- zjazdy do posesji – w opracowaniu przyjęto wykonanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 6,00 m2 na jednym zjeździe:

- warstwa ścieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego 0/12,8,

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20cm o uziarnieniu 0-63,0mm,

- warstwa odsączająca z piasku – gr. 10cm.

-  3  -

4.4.3 Pobocza.

W dokumentacji przewidziano wykonanie remontu poboczy na całej długości drogi na szerokości 1,00m w następujący sposób:

na szerokości 0,50m od krawędzi jezdni należy wykonać umocnienie poboczy kruszywem kamiennym o uziarnieniu 0-31,5mm – warstwa grubości 15cm,

a na pozostałej szerokości - 0,50m – należy wykonać pobocze ziemne umocnione materiałem dowiezionym z nadaniem właściwego spadku i z zagęszczeniem.

4.4.4 Odwodnienie.

W celu lepszego odwodnienia drogi zaprojektowano budowę 6 szt. wpustów ulicznych wraz z wpięciem ich przykanalikami do rowów przydrożnych.

- Oznakowanie robót

Organizację ruchu w okresie prowadzenia robót w pasie drogowym wprowadza Wykonawca robót na podstawie sporządzonego własnym staraniem projektu organizacji ruchu zatwierdzonego w trybie określonym w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzeniem Dz. U. nr 177 poz. 1729. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy utrzymać w czystości i czytelności przez całą dobę.

- Uwagi końcowe

- Pełny zakres poszczególnych pozycji ujętych w formularzu cenowym określono w przedmiarze robót.

- Ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarządów.

- Materiał z odzysku stanowi własność Inwestora.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych i przedłożenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robót. Obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie.

- Do realizacji używać materiałów posiadających świadectwa jakości.

- Roboty powinny być prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru.

- Roboty prowadzić przy zachowaniu przepisów B.H.P.

- Do wykonania robót można przystąpić po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia prowadzenia robót.

- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót ponosi Wykonawca.

- Niezbędne uściślenia projektowe dotyczące usytuowania elementów drogi w planie i profilu powierza się do opracowania Wykonawcy robót.

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Na remont drogi gminnej – ul. Główna – w miejscowości Krzyków

km 0+000-0+380

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. km 0+000-0+380 | km | 0,380 |
| 2. |  | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią grubość 5cm z wywozem frezowin na odległość do 3km. km 0+000-0+010 włączenie do drogi powiatowej 10,00 x (20,00+10,00):2 = | m2 | 150,00 |
| 3. |  | ROBOTY ODWODNIENIOWE Roboty ziemne wykonane koparką i ręcznie w gruncie kat. IV pod wpusty uliczne i przykanaliki. Wpusty uliczne – 6 szt. 6x1,00x1,00x1,00=6,00m3 Przykanaliki – 26,00m. 26,00x0,80x0,80=16,64m3 Razem | m3 | 22,64 |
| 4. |  | Wykonanie przy krawędzi wpustów ulicznych (studzienek ściekowych) z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 500mm z zasypaniem wykopu za ściankami studzienki i obetonowaniem (beton B-20) kołnierza studzienki (pasek betonu szer. 0,30m i grub. 15cm wokół kołnierza ). Km 0+032 str. prawa i lewa Km 0+180 str. prawa i lewa Km 0+285 str. prawa i lewa Razem | szt. | 6 |
| 5. |  | Ułożenie przykanalików z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej160mm z wpięciem do osadnika wpustu ulicznego wraz z zasypaniem piaskiem. Km 0+032 str. prawa i lewa– 5,00+4,00=9,00m Km 0+180 str. prawa i lewa– 4,00+4,00=8,00m Km 0+285 str. prawa i lewa– 5,00+4,00=9,00m Razem | m | 26,00 |
| 6. |  | Obrukowanie wylotów przykanalików na skarpie rowu poprzez ułożenie kostki kamiennej 10x10cm na chudym betonie grubości 10cm. Km 0+032 str. prawa = 2,00m2 Km 0+180 str. prawa i lewa– 2x2,00 = 4,00m2 Km 0+285 str. prawa = 2,00m2 Razem | m2 | 8,00 |
| 7. |  | Regulacja pionowa: skrzynek zaworów wodociągowych wraz z wymianą starych skrzynek na nowe – 12 szt. studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt.8 Razem | szt. | 20 |

-  2  -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. |  | PODBUDOWA Wykonanie koryta na średnią głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. * Poszerzenie jezdni km 0+000 – 0+346 346,00 x 0,90 = 311,40 * Jezdnia w km 0+346 – 0+380 34,00 x 4,70 = 159,80 * Zjazdy na ul. Modrzewiową i ul. Jarzębinową: Km 0+195 str. lewa 15,00x4,50+44,50 = 112,00 Km 0+328 str. lewa 15,00x4,50+56,00 = 123,50 Razem | m2 | 706,70 |
| 9. |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm. | m2 | 706,70 |
| 10. |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubość 25cm w dwóch warstwach: warstwa dolna – grubości 20cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-63,0mm, warstwa górna – grubości 5cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm. * Poszerzenie jezdni km 0+000 – 0+346 346,00 x 0,90 = 311,40 * Jezdnia w km 0+346 – 0+380 34,00 x 4,70 = 159,80 * Zjazdy na ul. Modrzewiową i ul. Jarzębinową: Km 0+195 str. lewa 15,00x4,50+44,50 = 112,00 Km 0+328 str. lewa 15,00x4,50+56,00 = 123,50 *Przekopy pod przykanaliki km 0+032 i 0+285 2 x 4,00 x 0,80 = 6,40 Razem | m2 | 713,10 |
| 11. |  | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 2,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego. | m2 | 713,10 |
| 12. |  | NAWIERZCHNIA Wykonanie warstwy wyrównawczo-profilującej z betonu asfaltowego 0/12,8 w ilości 75kg/m2. * Wyokrąglenia jezdni na włączeniu do drogi powiatowej km 0+000 = 60,50 * Jezdnia w km 0+000 – 0+380 380,00 x 4,50 = 1710,00 * Zjazdy na ul. Modrzewiową i ul. Jarzębinową: Km 0+195 str. lewa 15,00x4,50+44,50 = 112,00 Km 0+328 str. lewa 15,00x4,50+56,00 = 123,50 Razem 2006,00m2 x 75kg/m2 = | t | 150,45 |
| 13. |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 4cm. Standard II. * Wyokrąglenia jezdni na włączeniu do drogi powiatowej km 0+000 = 60,50 * Jezdnia w km 0+000 – 0+380 380,00 x 4,50 = 1710,00 * Zjazdy na ul. Modrzewiową i ul. Jarzębinową: Km 0+195 str. lewa 15,00x4,50+44,50 = 112,00 Km 0+328 str. lewa 15,00x4,50+56,00 = 123,50 Razem | m2 | 2006,00 |

-  3  -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. |  | ZJAZDY DO POSESJI Wykonanie koryta na zjazdach do posesji na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem nadmiaru gruntu na odległość do 3 km. Razem 18szt. x 6,00m2 = | m2 | 108,00 |
| 15. |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na zjazdach do posesji. Grubość warstwy 10cm. | m2 | 108,00 |
| 16. |  | Wykonanie na zjazdach podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-63mm. Grubość warstwy 20cm. | m2 | 108,00 |
| 17. |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 4cm. Standard II. | m2 | 108,00 |
| 18. |  | WYKONANIE POBOCZY Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm średniej grubości 15cm łącznie z uprzednio wykonanym korytem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu z korytowania. km 0+000-0+380 - 380,00x(0,50+0,50)= | m2 | 380,00 |
| 19. |  | Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi urodzajnej uprzednio nawiezionej z nadaniem odpowiedniego spadku i z zagęszczeniem. Średnia grubość 10cm. km 0+000-0+380 - 380,00x(0,50+0,50)= | m2 | 380,00 |
| 20. |  | OZNAKOWANIE Ustawienie znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami: znaki z grupy średnie: A-7 – 3 szt., D-1 – 4szt. Znaki muszą być wykonane z folii odblaskowej I typu na podkładzie z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginanym brzegiem na całym obwodzie znaku, przymocowane obejmami do słupków metalowych, ocynkowanych o średnicy 60mm na wysokości 2,00m od poziomu krawędzi jezdni. Słupki zabetonowane w poboczu drogi. Łącznie: znaki – słupki do znaków – | szt. szt. | 7 7 |

-  4  -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Renowacja rowu przydrożnego na średnią głębokość 0,40m i szerokość 0,50m z wykonaniem skarp o jednakowym pochyleniu wraz z oczyszczeniem wszystkich przepustów pod zjazdami na długości odnawianego rowu oraz pod ul. Główną (dł. 8,00m). Wywóz urobku na wysypisko wraz z utylizacją. km 0+000-0+040 = 45,00m str. prawa km 0+010-0+190 = 180,00m str. lewa przy ul. Modrzewiowej = 15,00m Razem | m | 240,00 |
| 22. |  | Porządkowanie terenu przyległego do drogi: koszenie trawy i chwastów, wycinka krzaków i porostów przy drzewach oraz zbieranie śmieci na szerokości całego pasa drogowego wraz z wywozem zebranych śmieci i wyciętych krzaków na wysypisko. km 0+000-0+380 – 380,00x(2,00+2,00) | m2 | 1520,00 |