SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanych

( CVP  45310000-9)

INWESTOR    :  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy

55-003 Czernica ul. Św. Brata Alberta 9

OBIEKT      :  Przebudowa budynku Gimnazjum Publicznego w Czernicy  do potrzeb dzieci młodszych.

ADRES       :  Czernica ul. Św.Brata Alberta 9

STADIUM     :    Specyfikacja techniczna  wykonania  odbioru robót budowlanych.

BRANŻA     :      Elektryczna

OPRACOWAŁ   :      inż. Maciej Zacharski

Wrocław , kwiecień  2009 r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -  INSTALACJE I URZĄDZENIA

ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy – ETAP I

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń i instalacji elektrycznych w Gimnazjum nr 1

w Czernicy – obejmujące piwnice i ( parter tylko w zakresie węzła sanitarnego).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie instalacji  i urządzeń elektrycznych w Szkole oraz :

-                 zakup materiałów do wykonania robót

- transport materiałów na miejsce wbudowania

- składowanie materiałów

- wyznaczenie miejsc instalowania łączników, rozdzielnic i tras przewodów

- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu i przewodów

- montaż tablic zasilających

-		      ułożenie przewodów

- ułożenie instalacji wyrównawczej

- montaż osprzętu

- montaż opraw oświetleniowych

- badania i pomiary

Szczegółowy zakres robót w projekcie wykonawczym branży elektrycznej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszym (ST) są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne” oraz aktualnymi katalogami i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych” opracowanymi przez Instytut Energetyki.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, (SST) oraz z uzgodnieniami z inwestorem.

Przy robotach należy spełnić następujące warunki:

-  zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót inwestorowi w celu

ustalenia zakresu i czasu robót.

-   uzgodnienia czasu i terminu wyłączeń spod ruchu, wykonania

uziemień.

-   przygotowania miejsc pracy, wydania poleceń na pracę i

zorganizowania nadzoru .

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały stosowane przy budowie instalacji i urządzeń

elektrycznych

Materiałami stosowanymi przy budowie instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych są:

-	      przewód – 750V YDY 3 x 1,5 mm2

-	      przewód – 750V YDY 3 x 2,5 mm2

- przewód – 750V YDY 5 x 4 mm2

- przewód – 750V 1xDY  4 mm2

- tablice rozdzielcze, wnękowe  TP1 i TP2

- oprawa świetlówkowa 2x36W z rastrem

- oprawa świetlówkowa , szczelna 2x36W z kloszem poliwęglanowym

- oprawa świetlówkowa, szczelna, plafoniera 2x18W

- oprawa świetlówkowa, ewakuacyjna 2x8W,2h z piktogramem

- puszki instalacyjne podtynkowe instalacyjne śr. do 60mm

- puszki z tworzywa sztucznego j/w śr. 80 mm

-		      łącznik podtynkowy klawiszowy 1, 2 biegunowy oraz schodowy

-		      gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym p/t przelotowe

2P+Z 10/16A 250V

-                 wkład awaryjny 2h do lamp świetlówkowych 2x36 W

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne warunki stosowania sprzętu

Roboty mogą być wykonywane ręcznie, przy czym dopuszcza się możliwość użycia sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem, przewidzianym w nakładach rzeczowych kosztorysu i zaakceptowanym przez Inżyniera. Sprzęt pod względem typu i ilości powinien odpowiadać wymaganiom SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów, elementów konstrukcji niezbędnych do wykonania budowy instalacji i urządzeń elektrycznych.

Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych

z wymaganiami wytwórców.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca zgłosi z wyprzedzeniem właścicielowi o wejściu na przebudowę jego urządzeń. Jednocześnie przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty dotyczące i budowy instalacji elektrycznych.

5.2.	Zakres wykonywania robót

Zakres wykonywania robót obejmuje;

- przygotowanie podłoża do montażu przewodów, rozdzielnic,

i osprzętu instalacyjnego

- montaż przewodów elektrycznych

- montaż w.l.z.

- montaż rozdzielnic

- montaż osprzętu

- montaż instalacji uziemiającej

- montaż opraw oświetleniowych

- badania i pomiary

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji WE nr 2151  określono przedmiot zamówienia zgodnie z kodami CPV:

45311100-1    Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45314200-3    Instalacje infrastruktury kablowej

45314300-4    Kładzenie kabli

45315100-9    Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4    Instalacje niskiego napięcia

45315700-5    Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317000-2    Inne instalacje elektryczne

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Oprawy oświetleniowe, rozdzielnice i przewody elektryczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości producenta.

6.2.	Kontrola i badania w trakcie robót

Kontroli i badaniom w trakcie robót podlegają

- przewody układane w rurach RVS n/t

- kable elektryczne p/t

6.3.	Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać lub sprawdzić:

- jakość i kompletność wykonanych robót

- prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej

- pomiar rezystancji i izolacji przewodów

- próba napięciowa układanych przewodów

i jeżeli instalacja nadaje się do załączenia, dokonać próbnego załączenia.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów oraz atesty winny być dołączone do odbioru technicznego wykonanych robót.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest dla przewodów – 1km danego rodzaju przewodu, oraz ilość wypustów dla lamp oświetleniowych, gniazd wtykowych, instalacji siły .

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgadnia Wykonawca z Inżynierem w trakcie trwania robót.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie.

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z kosztorysem, w celu określenia różnic w ilościach robót.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Odbiory robót podzielić możemy na odbiory częściowe i ostateczne.

8.2.	Odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiorom robót ulegającym zakryciu podlegają następujące roboty:

- uziemienie przed zasypaniem

- przewody układane pod tynkiem i n/t

- kable elektryczne układane p/t

8.3. Zasady odbioru końcowego robót

Odbioru końcowego należy dokonać według zasad podanych w SST D-00.00.00.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST

i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Szczegółowe warunki płatności

Szczegółowe warunki płatności określa umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą Inwestorem i obejmuje:

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót

- montaż instalacji elektrycznej

-		      montaż rozdzielnic, i osprzętu instalacyjnego

- montaż wewnętrznych linii zasilających

- badania i pomiary

Szczegółowy zakres robót ujęty w dokumentacji projektu  - branża elektryczna.

10. Normy i przepisy

10.1. Normy :

- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogólnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona

przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed obniżeniem napięcia.

- PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Stosowanie środków ochrony zapewniających

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony

przed porażeniem prądem.

- PN-IEC 60364-4-442. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed

przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

- PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed

przepięciami. Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki

ochrony przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności

od wpływów zewnętrznych.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Dobór środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Aparatura łączeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

- PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

- PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

- PN-IEC 60364-7-707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń

przetwarzania danych.

- PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych

barwami lub cyframi.

-     	        PN92/E-05031    Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z

punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem

elektrycznym.

-                  PN-E-05204:1994.      Ochrona przed elektrycznością statyczną.

Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

-                  PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy-

-                  PN-IEC60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych

w układach niskiego napięcia. Zasady wymagania i badania.

-                 PN-86/E-05003/01-03     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

-                PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy

-    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14-12-

1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie – tekst jednolity DZ.U. nr 15 poz. 140 z  4 lutego1999r

i zmiany późniejsze.

-     Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane. – tekst jednolity Dz.U. 2000

nr 106 poz. 1126 z dnia 10 listopada 2000r.

10.2. Inne dokumenty

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych WEMA 1997r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom V.  Instalacje elektryczne.

Opracował: inż. Maciej Zacharski

Spis treści

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

1.2.	Zakres stosowania SST

1.3.	Zakres robót objętych SST

1.4.	Określenia podstawowe

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	Materiały

2.1.	Warunki ogólne stosowania materiałów

2.2.	Materiały stosowane przy budowie instalacji i urządzeń elektrycznych

3.	Sprzęt

3.1.	Ogólne warunki stosowania sprzętu

4.	Transport

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne warunki wykonania robot

5.2.	Zakres wykonania robot

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2.	Kontrola i badania w trakcie robót

6.3.	Badania i pomiary pomontażowe

7.	Obmiar robót

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

7.2.	Jednostka obmiarowa

8.	Odbiór robot

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

8.2.	Odbiór robót ulegających zakryciu

9.	Podstawy płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

9.2.	Szczegółowe warunki płatności

10.	Normy i przepisy

10.1.	Normy

10.2.	Inne dokumenty

11.  Wykaz podstawowych materiałów