SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ

ZADANIE NR 1 (obszar zaznaczony kolorem zielonym na PZT):

- Stół ping-pongowy – oznaczenie nr 1 na projekcie zagospodarowania terenu

Opis: Stół ping-pongowy do wkopania wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Obwód stołu zabezpieczony listwą aluminiową zapobiegającą obiciom. Siatka do gry wykonana z blachy stalowej o grubości min. 5 mm. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Wymiary (dł. x  szer. x wys.): około: 2,7 x 1,5 x 0,9 m, strefa bezpieczna około: 5,5 x 8,75 m.

- Piłkarzyki – oznaczenie nr 2 na projekcie zagospodarowania terenu

Opis: Konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy B30, blat wykonany z betonu 
z kruszywem ozdobnym. Powierzchnia boiska szlifowana na gładko. Rączki z prętów chromowanych zakończonych gumowymi uchwytami, Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed obiciem. Wymiary (dł x szer. X wys.):  około: 1,4 x 0,8 x 0,75, strefa bezpieczna około: 3,8 x 4,4 m

- Ławka betonowa z oparciem do wkopania - oznaczenie nr 5 na projekcie zagospodarowania terenu

Opis: Podpory ławki wykonane z betonu B30, wibrowanego, siedzisko ławki z tworzywa sztucznego 40 x 120 x 1500 mm

Wymiary ławki (dł. x szer. x wys.)około: 1,5 x 0,7 x 0,55 m

- Ogrodzenie panelowe o łącznej długości 45 m wykonane z ocynkowanych drutów stalowych malowanych metodą proszkową na kolor zielony z podmurówka betonową o wysokości 1,2 m – oznaczenie nr 6 na projekcie zagospodarowania terenu

- Tablica stojąca informacyjna z nadrukiem regulaminu terenu rekreacyjnego, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu.  Wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy złączne nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych – oznaczenie nr 7 na projekcie zagospodarowania terenu

ZADANIE NR 2 (obszar zaznaczony kolorem różowym na PZT):

- Urządzenie street workout – oznaczenie nr 3 na projekcie zagospodarowania terenu

Opis: Urządzenie powinno składać się przynajmniej z:

- Ławeczka do ćwiczeń wykończona płytą HDPE o grubości 15mm z drabinką – 1szt.

- Koła gimnastyczne wykonane z rury chromowej Ø30x2mm - 1szt.

- Rura pionowa wykonana z rury Ø48,3x2,9mm – 1szt.

- Drabinka pozioma wykonana z rury Ø38x4mm oraz Ø33,7x4mm – 1szt.

- Drabinka pionowa wykonana z rury Ø33,77x4mm – 1szt.

- Drążki do podciągania wykonane z rury Ø33,77x4mm – 4szt.

Wszystkie słupy wykonane z profilu 100x100x3mm, wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,  fundamenty wykonane z betonu B30.

Wymiary (dł. x szer. x wys.) około: 4,3 x 5,4 x 3,9 m, strefa bezpieczna około: 7,3 x 8,7 m

- Ławka betonowa bez oparcia do wkopania – oznaczenie nr 4 na projekcie zagospodarowania terenu

Opis: Podpory ławki  wykonane z betonu B30, wibrowanego, siedzisko wykonano z listew 
z tworzywa sztucznego o wymiarach 40x150x1500 mm, siedzisko łączy się z podporami za pomocą śrub zamkowych ocynkowanych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych,

Wymiary ławki (dł. x szer. x wys.)około: 1,5 x 0,3 x 0,45 m

- Wykonanie nawierzchni amortyzującej, wydzielonej obrzeżem trawnikowym, na całej powierzchni zderzenia na głębokości zalecanej przez producenta urządzenia street workout (około 20m3 piasku lub żwiru), wyścielonej agrowłókniną o gramaturze min. 150g/m2.