2. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także kioski, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów.

Rozdział III Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNL, 2MNL, 3MNL ustala się:

1)	przeznaczenie terenów ,wyłącznie, na zabudowę rekreacyjną,

2)	nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granic działek przebiegających wzdłuż
ulicy 1KD, 2KD, 3KP,

3)	wysokość noworealizowanej zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji w tym podda
sze i nie więcej niż 12 m od poziomu terenu do kalenicy, wymagane dachy strome, symetryczne,
kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna w formie prostokąta o podziałach sy
metrycznych,

4)	ze względu na trudne warunki fizjograficzne - możliwość zalania terenu wodami po
wierzchniowymi poziom podłogi parteru budynków należy wynieść na wysokość 1,0 - 1,20 m po
wyżej naturalnego poziomu terenu, a mury fundamentowe obiektów budowlanych w sposób
szczególny zabezpieczyć przed wilgocią,

5)	pokrywy zbiorników bezodpływowych ścieków sanitarnych muszą znajdować się na wyso
kości odpowiadającej poziomowi podłogi parterów budynków,

6)	ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,50
m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wskazane są ogrodze
nia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno),

7)	zakaz podpiwniczania budynków,

8)	dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stoją
cych na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom
budynków mieszkalnych,

9)	dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno
stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§ 10. Dla terenów zieleni izolacyjnej oznaczonych na rysunku planu symbolem - Zł ustala się:

1)	podstawowe przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną,

2)	zakaz lokalizacji zabudowy,

3)	zakaz sadzenia drzew i krzewów,

4)	dopuszcza się lokalizację napowietrznych i podziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz
związanych z nimi urządzeń.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem W ustala się przeznaczenie terenu na otwarty rów melioracyjny.

§ 12. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD, 2KD ustala się przeznaczenie terenu na drogi wewnętrzne:

1)	szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

2)	szerokość jezdni co najmniej 5,5 m.

§ 13. Dla terenów komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KP ustala się:

1)	przeznaczenie terenu na ciąg pieszo-jezdny (osiedlowy - wewnętrzny},

2)	szerokość w liniach rozgraniczających 4,5 m.