15

c)	budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 3 kondygnacji, w tym poddasze
użytkowe i parter wykorzystywany wyłącznie na usługi,

d)	wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu
nie może przekraczać 10 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższe
go punktu dachu nie może przekraczać 15 m,

e)	dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci 37 - 45°, pokrycie da
chówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,

f)	budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące mogą być wyłącznie parte
rowe i winny mieć formę odpowiadającą formie budynków mieszkalnych,

g)	zakazuje się podpiwniczania obiektów,

2)	w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo
ści:

a)	ustala się podział terenu na działki o powierzchni nie mniejszej niż lOOOm2
przy minimalnej szerokości frontu działki - 25 m,

b)	ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi na 70 -
90°, dla działek narożnych podziały należy wykonać zgodnie z propozycja
mi zawartymi w rysunku planu,

3)	szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przy realizacji usług należy zapewnić
odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym w stosunku 1 miejsce
parkingowe na 1 mieszkanie oraz 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte
40m2 powierzchni usługowej,

4)	w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej:

a)	zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na warunkach określonych
przez dysponenta sieci, dopuszcza się dodatkowo własne ujęcia,

b)	usuwanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej,

c)	zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez dys
ponenta sieci, szafki pomiarowe ze złączami kablowymi lokalizować jako
zblokowane na granicach posesji,

d)	zaopatrzenie w gaz po wybudowaniu sieci rozdzielczej, na warunkach okre
ślonych przez dysponenta sieci,

e)	obsługę komunikacyjną terenów należy zapewnić z drogi KDL.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO-1 ustala się przeznaczenie:

1)	podstawowe - usługi oświaty,

2)	uzupełniające:

a)	usługi publiczne z zakresu oświaty: biblioteki, żłobki, przedszkola,

b)	trasy i urządzenia komunikacyjne (dojazdy, ciągi komunikacji pieszej i ro
werowej, parkingi, place składowe i manewrowe),

c)	sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.l, obowiązują następujące ustalenia:

1)	w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
zakazuje się realizacji inwestycji które mogą pogorszyć stan środowiska,

2)	w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo
darowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników
intensywności zabudowy: