17

a)	linie zabudowy określa się w odległości nie mniejszej niż 4 m od linii roz
graniczającej dróg oznaczonych symbolem KDL i KDWD oraz dróg komuni
kacji wewnętrznych nie ustalonych w rysunku planu,

b)	wysokość zabudowy obiektów kubaturowych nie może przekraczać 4 kon
dygnacji tj. nie więcej niż 18 m od poziomu terenu do kalenicy,

c)	dachy spadziste o kątach nachylenia połaci nie mniejszych niż 30°, kryte
dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, dopuszcza się
dachy płaskie,

d)	budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące mogą być wyłącznie parte
rowe i winny mieć formę odpowiadającą formie budynków podstawowych,

e)	zakazuje się podpiwniczania obiektów,

f)	dla obiektów budowlanych takie jak: maszty, kominy, i inne - wysokości
zabudowy nie określa się,

g)	wymóg przeznaczenia i zagospodarowania terenów niezabudowanych i
nieutwardzonych na tereny zieleni (minimalny wskaźnik - 85% powierzchni
terenu),

3)	w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo
ści:

podział terenu na działki nie mniejsze niż 5000 m2 i szerokość frontu nie mniejsza niż 40 m,

4)	szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: należy zapewnić odpowiednie zaplecze
parkingowe na terenie własnym na terenie własnym w stosunku 1 miejsce
parkingowe na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni usługowej.

5)	w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej:

a)	zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na warunkach określonych
przez dysponenta sieci, dopuszcza się dodatkowo własne ujęcia,

b)	usuwanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej,

c)	zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez dys
ponenta sieci,

d)	zaopatrzenie w gaz po wybudowaniu sieci rozdzielczej, na warunkach okre
ślonych przez dysponenta sieci,

e)	dopuszcza się realizację sieci komunikacji wewnętrznej na terenach wła
snych inwestora,

f)	obsługę komunikacyjną terenu należy zapewnić z dróg KDL lub KDWD.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS/U-1 ustala się przeznaczenie:

1)	podstawowe - usługi samochodowe - stacja paliw,

2)	dopuszczające - usługi handlowe, usługi z zakresu napraw samochodowych,

3)	uzupełniające:

a)	trasy i urządzenia komunikacyjne (dojazdy, ciągi komunikacji pieszej i ro
werowej, parkingi, place składowe i manewrowe),

b)	sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.l, obowiązują następujące ustalenia:

1)   w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zakazuje się realizacji inwestycji które mogą pogorszyć stan środowiska,