7)	odprowadzenie wód deszczowych do rowów melioracyjnych znajdujących się
w obrębie obszaru objętego planem i rzeki Widawy, na warunkach określo
nych przez administratora rowów i rzeki,

8)	zarurowanie melioracyjnych rowów otwartych kolidujących z planowanym za
inwestowaniem, na warunkach określonych przez administratora rowu.

§ 12. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1)	dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej, po przeprowadzeniu analizy opła
calności tej inwestycji,

2)	rozbudowę sieci rozdzielczej na obszary przeznaczone pod zabudowę wyzna
czone planem,

3)	wykorzystanie gazu do celów grzewczych,

4)	utrzymanie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia Iwiny - Kiełczów, którego
przebieg pokazano na rysunku planu wraz ze strefą ochronną o szerokości
15,0 m od osi gazociągu po jego obu stronach,

5)	obszar o którym mowa w pkt. 4) stanowi strefę kontrolowaną, w której ope
rator gazociągów jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć
negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu,

6)	dopuszcza się możliwość zmniejszenia stref ochronnych, o których mowa w
pkt. 4) do szerokości wynikających z przepisów szczególnych, po zastosowaniu
przewidzianych przepisami rozwiązań technicznych,

7)	obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągu, lokalizacji obiektów wzdłuż
strefy kontrolowanej,

8)	dla strefy, o której mowa w pkt. 4) ustala się następujące zasady zagospoda
rowania:

a)	zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

b)	obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury tech
nicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy
kontrolowanej,

c)	zakaz sadzenia drzew i krzewów, dopuszcza się zagospodarowanie zielenią
niską,

d)	zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu pod
czas eksploatacji.

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1)	zasilanie terenów objętych planem z istniejącej sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia poprzez jej rozbudowę, na warunkach określo
nych przez właściciela sieci,

2)	budowę stacji transformatorowych na terenach oznaczonych w planie sym
bolem E,

3)	budowę dodatkowych stacji transformatorowych stosownie do potrzeb na
terenie własnym inwestora,

4)	utrzymanie tras linii napowietrznych średniego napięcia wraz ze strefą po 5
m po obu stronach od osi linii, w której obowiązuje zakaz zabudowy,

5)	dopuszcza się skablowanie linii średniego napięcia, o której mowa w pkt 4,
kolidujących z planowaną zabudową,

6)	rezerwę terenu dla budowy nowej linii elektroenergetycznej wysokiego na
pięcia 110 kV, relacji GPZ - Miłoszyce, GPZ - Pasikurowice, wraz ze strefą o