Część opisowa do wyznaczonego obszaru i granic aglomeracji Gminy Czernica.

Gmina Czernica na dzień 15 lutego 2005 roku liczy 8 187 mieszkańców.

Prace związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy Czernica

rozpoczęto w 1997 roku.

Do dnia dzisiejszego skanalizowano całkowicie 4 miejscowości:

1.	Rato wice - oznaczone na mapie literą G- o ogólnej liczbie mieszkańców 901.
W miejscowości tej istnieje: 6,3 km sieci grawitacyjnej

5,1 km sieci ciśnieniowej

3,8 km przykanalików 223 szt.

6 pompowni ścieków

2.	Czernica - oznaczone na mapie literą F - o ogólnej liczbie mieszkańców   1123
W miejscowości tej istnieje : 6,5 km sieci grawitacyjnej

4,5 km sieci ciśnieniowej

3,2 km przykanalików 173 szt.

6 pompowni ścieków

Ścieki z tych dwóch miejscowości przesyłane są obecnie do oczyszczalni w Jelczu-Laskowicach. Po wybudowaniu rurociągu ciśnieniowego z oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach do Czernicy oznaczonego na mapie kolorem czerwonym ścieki z tych miejscowości zostaną zawrócone na gminną oczyszczalnię w Dobrzykowicach.

3.	Dobrzykowie - oznaczone na mapie literą A- o ogólnej liczbie mieszkańców 484 .
W miejscowości tej istnieje : 5,6 km sieci grawitacyjnej

4,7 km sieci ciśnieniowej

2,1 km przykanalików 133 szt 9 pompowni ścieków

4.	Kamieniec Wrocławski- oznaczony na mapie literą J o ogólnej liczbie mieszkańców -
1548

W miejscowości tej istnieje : 17,6 km sieci grawitacyjnej

3,8 km sieci ciśnieniowej 9,5 km przykanalików 554 szt 10 pompowni ścieków

Ścieki z tych miejscowości kierowane są na gminną oczyszczalnię w Dobrzykowicach Częściowo skanalizowana jest miejscowość Wojnowice.

1. Wojnowice - oznaczone na mapie literą E o ogólnej liczbie mieszkańców 412 w 15% W miejscowości tej istnieje :0,5 km sieci grawitacyjnej

2,2 km sieci ciśnieniowej 0,5 km przykanalików 29 szt Tabela.nr.l długość istniejącej sieci kanalizacy nej

| Lp. | Miejscowość | Kanały grawitacyjne | Rurociągi ciśnieniowe | Pompownie ścieków | Wartość tys.zł | Przykanaliki szt/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ratowice | 6,3 km | 5,1 km | 6 szt | 1270 | 223/3,9 |
| 2 | Czernica | 6,5 | 4,5 | 6 | 1907 | 173/3,1 |
| 3 | Dobrzykowice | 5,6 | 4,7 | 9 | 2 518 | 133/2,1 |
| 4 | Kamieniec Wr. | 17,6 | 3,8 | 10 | 4 858 | 554/9,5 |
| 5 | Wojnowice | 0,5 | 2,2 | 1 | 359 | 29/0,5 |
|  | Razem | 36,5 | 20,3 | 32 | 10 912 | 1112/ 19,1 |