Gmina posiada aktualne projekty budowlane na :

1.	Skanalizowanie wsi Gajków i Jeszkowice pozwolenie na budowę nr 1481/2002 z dnia
27 grudnia 2002 roku . Sieć ta oznaczona jest na mapie kolorem pomarańczowym.

2.	Rurociąg ciśnieniowy z oczyszczalni ścieków Dobrzykowie poprzez miejscowość
Dobrzykowie- Nadolice Małe- Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała - Wojnowice-
Czernica . Pozwolenie na budowę nr 1481/2002 z dnia 27 grudnia 2002 roku.
Rurociąg ten oznaczony jest na załączniku graficznym kolorem czerwonym. W
ubiegłym roku wykonano I Etap z oczyszczalni ścieków Dobrzykowice do P-l w
Dobrzykowicach.

3.	Gmina posiada ponadto koncepcję przestrzenną z częścią ekonomiczną
skanalizowania pozostałych miejscowości, opracowaną w 2002 roku.
Koncepcja ta obejmuje swoim zasięgiem / długość planowanej sieci/ tereny starej
zabudowy poszczególnych miejscowości, oraz tereny na które opracowano miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

Koncepcja ta w oblgiczeniach hydraulicznych /przepustowości rurociągów/ obejmuje

również tereny ujęte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Czernica przedstawionymi w granicach aglomeracji gminy

Czernica.

W chwili obecnej jest na ukończeniu projekt skanalizowania miejscowości Łany

Harmonogram budowy kanalizacji w najbliższym okresie:

2005 -2006 rok- skanalizowanie miejscowości Gajków i Jeszkowice- ogółem do wykonania jest: 24,2 km sieci grawitacyjnej

3,1 km sieci ciśnieniowej

3,6 km przykanalików 636 szt.

13 pompowni ścieków. 2005-2006 rok. Dokończenie budowy rurociągu ciśnieniowego z Dobrzykowie do Czernicy.

Do wykonania jest 2x 11,5 km sieci ciśnieniowej i 4 pompownie ścieków. W następnych latach planuje się wykonywać kanalizację sanitarną dla miejscowości ujętych w koncepcji przestrzennej. Kolejność realizowania w/w zadań zostanie w ustalona przez Radę Gminy w harmonogramie kanalizowania gminy Czernica

Przybliżone wielkości i wartości tych zadań na podstawie koncepcji przestrzennej przedstawia tabela nr 1.

W chwili obecnej w związku z bardzo dobrą redukcją zanieczyszczeń sięgającą od 85 do 98% , nie przewiduje się rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Dobrzykowie. Ewentualną rozbudowę oczyszczalni planuje się wykonać po skanalizowaniu wszystkich miejscowości lub w okresie końcowych tych działań.

Należy zaznaczyć, że na terenie gminy Czernica następuje intensywny wzrost wydawanych pozwoleń na budowę , / w ostatnich trzech latach wydawano średnio 250 pozwoleń rocznie/ Zgodnie z uchwalonym studium kierunków rozwoju i zagospodarowania gminy Czernica oraz planami miejscowymi przewiduje się , że w najbliższych 10-15 latach liczba ludności na terenie gminy wzrośnie do ok. 25 -30 000 . Wymusza to konieczność intensywnych działań w zakresie prawidłowej gospodarki ściekami w celu zapobieżenia degradacji środowiska. W 2004 roku utworzono na terenie gminy w okolicach Łan, Kamieńca Wrocławskiego , Jeszkowic, Czernicy i Ratowic Park Krajobrazowy z unikalnymi okazami fauny i flory. W tej sytuacji zachodzi konieczność zintensyfikowania działań ochrony wód i gleby.