nr    i	»i	«    *	i	!-_-_-__*   -_---*--_ —1 -	s - -t_- - *! /~^ --- -

Zgodnie z uchwalonym studium kierunków rozwoju i zagospodarowania gminy Czernica oraz miejscowymi planami przewiduje się że w najbliższych 10-15 latach liczba ludności na terenie gminy wzrośnie do około 25 -30 000.

Na podstawie obecnej średniej wielkości odprowadzanych ścieków od jednego mieszkańca wynoszącej ok. 120 l/d całkowita ilość odprowadzanych ścieków z terenu planowanej aglomeracji Czernica wyniesie : Q= 30 000 mieszkańców x 0,12 m3 = 3 600 m3 /d.

Średnie stężenie BZT5 wynosi S= 650g/m3 stąd całkowity ładunek BZT5 wyniesie Ł= QxS

3 600m3x 650g/m3 =2 340 000g

RLM =     Ł	2 340 000g

39 000
60g/m/d	60g /m/d

Jak wynika z przedstawionych wyliczeń w granicach aglomeracji gminy Czernica ilość odprowadzanych ścieków wyniesie równowartość 39 000 RLM

PRZEWODNICZĄCY

lon Wardąga

RADY GMINY CZE^ICA